基本用途

◆适用行业：食品、医疗、化妆品、电子类、塑料、玩具、五金、汽车零件、文具等行业，自动贴附不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。实现在产品圆周面、圆锥面、双侧面贴标选用

◆包装类型：杯、管、罐、盒、瓶、桶等圆形、锥形物体贴标

◆可选配自动转盘理瓶机，可直接连接前端生产线，自动送瓶进入贴标机，增加效率

◆可选配打码机或喷码机到贴标头，可实现在标签上打印生产日期、批号和喷印条码等信息。

适用范围

◆ 适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

◆ 适用产品：要求可直立输送的产品圆周面、圆锥面上贴附标签的产品；可贴单标或双标贴标。

◆ 应用实例：矿泉水瓶贴标、PE瓶贴标、罐头瓶贴标、盖子贴标、输液瓶贴标、润滑油扁瓶贴标、洗发水圆瓶贴标等。

设备特点

◆  适用范围广，可满足圆瓶的全周贴标或半圆周贴标，瓶子间贴标切换简单，调整方便；

◆  标签重合度高，标带绕行采用纠偏机构，标带不走偏，贴标部位x/y/z三个方向以及倾斜度共八个自由度可调，调整无

死角，标签重合度高；

◆  贴标质量优，采用弹压性覆标皮带，贴标平整、无皱褶，提升包装质量；

◆  应用灵活，瓶子站立式贴标，具备自动分瓶功能，可单机生产，也可接流水线生产；

◆  智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费；

◆  稳定性高，三菱PLC+三菱触摸屏+韩国针形电眼+韩国测标签电眼组成的高级电控系统，支持设备7×24小时运转；

◆  调整简单，贴标速度、输送速度、分瓶速度可实现无级调速，根据需要进行调整；

◆  坚固耐用，采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，整机坚实耐用。采用不锈钢和高级铝合金制造

◆ 功能强大，单标、双标贴标功能可任意切换，正背双标间距离可灵活调整，可选配圆周定位功能，在圆周面上设定位

置贴标；调整简单，各种功能一键切换，不同产品标签的贴标切换简单快捷，提高效率。

◆设备使用方便，调整简单，对新员工简单培训即可熟练使用和调整；

◆ 安全卫生，符合GMP生产要求，主要材料采用不锈钢和高级铝合金，坚固耐用；

◆ 外形美观，采用底置电脑白电箱，配合不锈钢和高级铝合金，美观大方，提升设备档次；

◆ 可选配功能和部件：①热打码/喷码功能； ②自动上料功能； ③自动收料功能（结合产品考虑）；④特殊标签电眼。

◆通用范围比较广，在规定范围内可根据产品任意调节

◆驱动方式：步进或者伺服系统 （标准机步进系统）

◆操作方向：右进左出或者左进右出（按照客户需要订制）

工作原理

核心工作原理：分瓶机构将产品分开后，传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，覆标带带动产品转动，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成.

操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送（设备自动实现）—>产品分距—>产品检测—>贴标—>覆标—>收集已贴标产品。

技术参数

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做

适用产品尺寸：20≤产品直径≤150mm; 产品高度≤150mm

标签尺寸： 15≤宽度≤200mm,长度≥20mm,；标签内径76mm，外径350mm（以内）标签间隙3-5mm

贴标精度（mm）：±1mm（不包含产品、标签误差）

贴标速度（pcs/min) ：50～150pcs/min（与产品尺寸、标签尺寸，人工操作速度有关）

电压（V）：220V 50HZ/60HZ  140W

设备外形尺寸：2000×1200×1400mm（长×宽×高）

重量（kg）：约250kg

印字机用气源：5Kg/c㎡: